Wielozadaniowy chiller woda/woda do systemów czterorurowych

ze sprężarką śrubową i wymiennikiem płaszczowo-rurowym .

Od 150kW do 600kW

Innowacyjna gama wodnych chillerów woda/woda do wielofunkcyjnych systemów czterorurowych ze sprężarką śrubową i wymiennikiem płaszczowo-rurowym. Wydajność chłodnicza od 150 do 600 kW.

EnergyPower jest niezwykle funkcjonalną i niezawodną jednostką specjalnie zaprojektowaną w celu zapewnienia  w jednym urządzeniu wszystkich potrzeb klimatyzacji, grzania i ciepłej wody użytkowej. Przeznaczony głównie dla centrów  handlowych,  budynków biurowych , hoteli i ośrodków  wellness SPA.

Za pomocą specjalnej, nowoczesnej technologii EnergyPower inteligentnie i elastycznie zarządza różnymi funkcjami w oparciu o aktualny stan układu. W ten sposób osiąga doskonałe poziomy efektywności obejmując różne rodzaje i typy instalacji. Testowany i przystosowany do natychmiastowego podłączenia po stronie pracy.

W ofercie dodatkowe wyposażenie. EnergyPower  wyróżnia się niezawodnością użytych podzespołów dla dużej efektywności energetycznej oraz wysokim komfortem pracy.

| TWH/EP | 182 | 212 | 222 | 272 | 302 | 342 | 412 | 442 | 492 | 562 | 622 | 702 | 762 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heating+Cooling (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooling capacity kW | 145 | 170 | 194 | 214 | 246 | 284 | 331 | 372 | 406 | 478 | 491 | 580 | 665 |
| Heating capacity kW | 210 | 251 | 280 | 314 | 351 | 407 | 470 | 529 | 573 | 668 | 693 | 817 | 928 |
| Absorbed power kW | 65,1 | 80,6 | 85,5 | 99,3 | 104,8 | 122,2 | 139,0 | 157,1 | 167,2 | 189,2 | 202,0 | 236,7 | 262,7 |
| Only cooling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooling capacity kW | 175 | 213 | 233 | 265 | 297 | 342 | 394 | 444 | 483 | 568 | 587 | 692 | 630 |
| Absorbed power kW | 48,7 | 60,5 | 63,8 | 75,6 | 80,8 | 94,1 | 108,6 | 118,2 | 131,0 | 144,1 | 155,8 | 184,6 | 258,3 |
| Only heating |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heating capacity kW | 204 | 245 | 273 | 307 | 339 | 388 | 447 | 515 | 548 | 644 | 669 | 786 | 993 |
| Absorbed power kW | 64,3 | 79,6 | 84,8 | 98,3 | 103,7 | 120,1 | 136,5 | 155,8 | 164,4 | 187,6 | 198,4 | 232,9 | 204,6 |
| Sound pressure (2) dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 |
| Dimensions and weights |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lenght mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Height mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Width mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Weight kg | 1430 | 1629 | 1598 | 1753 | 1958 | 2294 | 2499 | 2561 | 2854 | 3059 | 3127 | 3538 | 3550 |

(1)Chłodzenie wody od 12 do 6 °C, grzanie wody od 40 do 45 °C

(2)Poziom maksymalnego natężenia dźwięku mierzony w odległości 1 i 1,5 metra od poziomu podłoża. Zgodnie z DIN 45635

Więcej informacji na stronie www. frigo.pl         FRIGO Sp. z o.o.  ul.Dankowicka 39 ,      01-987 Warszawa   Tel. 0-22 864 4 70-71  Fax: 0-22 864 56 70