\

# Text boxes

Brink Advance

Zdecentralizowana jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła i sterowaniem

Brink prezentuje zupełnie nową ideę wentylacji poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - Advance. Projekt ten można wykorzystać zarówno w układach nowych, jak i modernizowanych. Zastosowany w jednym lub wielu pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (w domach lub biurach) gwarantuje znaczące oszczędności energii i zdrowy klimat wewnątrz.

ZASADA DZIAŁANIA

Brink Advance to samodzielny układ wentylacyjny, w którym jednostka wentylacyjna w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, takim jak salon czy biuro , gabinet , poczekalnia itp., Montowana jest na ścianie wewnętrznej, a powietrze wentylacyjne jest doprowadzane i odprowadzane bezpośrednio przez nią. Jednostka posiada wyjątkowy wymiennik ciepła (entalpiczny) z odzyskiem wilgoci do powietrza świeżego , czujnik CO2, czujnik wilgotności powietrza oraz z czujniki temperaturowe. Całkowicie automatyczny układ sterowania gwarantuje zdrowie, czystość i świeżość wewnątrz pomieszczeń. Wyświetlacz informuje użytkownika o warunkach panujących wewnątrz i na zewnątrz.

UNIKALNE CECHY

•Znacząca oszczędność energii: redukcja Współczynnika Wydajności Energetycznej [o] 0, 223 (wstępne badanie TNO) przy zastosowaniu hybrydowym (Advance w salonie i układ wyciągowy Brink na kondygnacjach i w pomieszczeniach mokrych)

•	 Wyjątkowy wymiennik ciepła z odzyskiem wilgoci  zapewnia wysoką wydajność

•Optymalna regulacja wilgotności powietrza w szczelnie izolowanych pomieszczeniach 
•Wyświetlacz z informacjami na temat warunków powietrza wewnątrz I na zewnątrz
•Bardzo niski poziom hałasu
•Proste w konserwacji filtry powietrza

•Możliwość instalacji jako systemu niezależnego lub hybrydowego
•Optymalny stosunek pomiędzy wydajnością wentylacji, wymiarami i poziomem hałasu

•Standardowy filtr przeciwpyłowy dokładnego oczyszczania (F6)

Climate Systems

Comfort, all year round

Brink Advance

Zdecentralizowana jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła i sterowaniem

ZASTOSOWANIA

Urządzenie Advance można stosować np. w mieszkaniach, biurach, szpitalach, hotelach oraz w różnych innych miejscach, zarówno w systemach nowych, jak i modernizowanych.

UKŁADY REMONTOWANE

- Brak konieczności stosowania długich przewodów powietrznych, łatwa modernizacja

- Odpowiedni jako urządzenie samodzielne lub jako serce układu wentylacyjnego

- Znaczące pochłanianie dźwięku przechodzącego przez ścianę

- Optymalny klimat wewnątrz pomieszczeń bez problemów z wilgotnością i przeciągami

- Funkcjonuje bezproblemowo również tam, gdzie mogą być zainstalowane inne układy wentylacyjne

- Odzyskiwanie ciepła tam, gdzie jest to pożądane

- Może być połączony ze wszystkimi układami ogrzewania, np. z ogrzewaczem powietrza, kaloryferami, ogrzewaniem podłogowym i ściennym i/lub chłodzeniem podłogowym (pompa ciepła).

Supply of preheated outdoor air

Indoor air ouVe;

Outdoor air Intel

Exlrad at stele Indoor air,

NOWE PROJEKTY

- Odpowiedni jako urządzenie samodzielne lub jako serce układu wentylacyjnego

- Niskie koszty i znacząca redukcja Współczynnika Wydajności Energetycznej

- Znaczące pochłanianie dźwięku przechodzącego przez ścianę

- Brak konieczności stosowania długich przewodów powietrznych

- Odzyskiwanie ciepła tam, gdzie jest to pożądane

- Może być połączony ze wszystkimi układami ogrzewania, np. z ogrzewaczem powietrza, kaloryferami, ogrzewaniem podłogowym i ściennym i/lub chłodzeniem podłogowym (pompa ciepła).

WIĘCEJ INFORMACJI

Potrzebujesz więcej informacji o Brink Advance? Zadzwoń do ASK Sp. z o.o.  i umów się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

| Specyfikacje techniczne |  |
| --- | --- |
| Wydajność wentylacji | 0-150 [m3/h] |
| Wydajność wymiennika ciepła | > 90 % |
| Sterowanie | Automatyczne CO2 sterowane wilgotnościowo(wilgotność względna) |
| Informacje ukazujące się na wyświetlaczu. | Ustawienie CO2, aktualne stężenie CO2, temperatura i wilgotność względna |
| Funkcje dodatkowe | Sterowanie ręczne, Pauza, Maksimum i Wentylacja podczas letnich nocy |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb. W mm) | 500x1200x150 mm |
| Kolor standardowy | RAL 9010 |

I j

Climate Systems

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

ASK Sp. z o.o.

Brzeźnica 320 , 34-114 Brzeźnica

Tel: 33 483 2222

www.renovent.pl