| Plastikowe wkładki regulacyjne typu Z Dla regulatorów DN15/20/25 Wymagane ciśnienie różnicowe 15 - 150 kPa Przepływ: 30-865 l/h |
| --- |
| Przepływ | Szary | Biały | Czerwony | Niebieski | Czarny | Zielony | Minimalne ciśnienie różnicowe |
| l/h | nast. | nast. | nast. | nast. | nast. | nast. | KPa |
| 30 | 1 |  |  |  |  |  | 15 |
| 50 | 2 |  |  |  |  |  | 15 |
| 65 | 3 |  |  |  |  |  | 15 |
| 75 | 4 |  |  |  |  |  | 15 |
| 100 |  |  |  | 2 |  |  | 19 |
| 105 | 5 |  |  |  |  |  | 15 |
| 110 |  |  |  |  | 2 |  | 19 |
| 120 | 6 |  |  |  |  |  | 15 |
| 125 |  | 3 |  |  |  |  | 19 |
| 130 | 7 |  |  |  |  |  | 15 |
| 135 |  |  | 3 |  |  |  | 18 |
| 145 | 8 |  |  |  |  |  | 16 |
| 155 |  |  |  | 3 |  |  | 19 |
| 180 |  |  |  |  | 3 |  | 19 |
| 190 |  | 4 |  |  |  |  | 19 |
| 205 |  |  | 4 |  |  |  | 17 |
| 230 |  | 5 |  |  |  |  | 17 |
| 235 |  |  |  | 4 |  |  | 19 |
| 275 |  |  |  |  | 4 |  | 19 |
| 290 |  | 6 |  |  |  |  | 17 |
| 300 |  |  | 5 |  |  |  | 16 |
| 325 |  | 7 |  |  |  |  | 17 |
| 340 |  | 8 |  |  |  |  | 17 |
| 355 |  |  |  |  |  | 1 | 17 |
| 365 |  |  | 6 |  |  |  | 16 |
| 400 |  |  | 7 |  |  |  | 16 |
| 405 |  |  |  | 5 |  |  | 19 |
| 410 |  |  | 8 |  |  |  | 16 |
| 415 |  |  |  |  |  | 2 | 18 |
| 465 |  |  |  | 6 |  |  | 19 |
| 475 |  |  |  |  |  | 3 | 19 |
| 505 |  |  |  | 7 |  |  | 19 |
| 530 |  |  |  | 8 |  |  | 19 |
| 535 |  |  |  |  |  | 4 | 20 |
| 540 |  |  |  |  | 5 |  | 19 |
| 595 |  |  |  |  | 6 |  | 21 |
| 625 |  |  |  |  | 7 |  | 21 |
| 640 |  |  |  |  | 8 |  | 21 |
| 770 |  |  |  |  |  | 5 | 26 |
| 790 |  |  |  |  |  | 6 | 27 |
| 845 |  |  |  |  |  | 7 | 29 |
| 865 |  |  |  |  |  | 8 | 31 |

Tablica 1: Plastikowe wkładki regulacyjne typu Z dla regulatorów DN15/20/25. Wymagane ciśnienie różnicowe 15 - 150 kPa; przepływ: 30-865 l/h

Załącznik do artykułu: „Postęp w regulacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych”