10 warunków skutecznego prawa

służącego ograniczaniu emisji

substancji zubożających warstwę ozonową i/lub wywołujących efekt cieplarniany

| Lp. | Warunek | Ocena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po 50 ankietach |  |
|  | utworzenie sprawnej sieci odbioru zużytych czynników | ... | Dopisano na wniosek respondentów |
|  |  | 9,76 |  |
|  | wprowadzenie systemu rekompensat za zużyte czynniki chłodnicze | .... | Odzysk czynnika jest czynnością uzupełniającą naprawę. Klient w większości przypadków nie wynagradza za czas poświęcony na odzyskiwanie, który w wielu sytuacjach jest dłuższy niż sama naprawa. |
|  |  | 9,66 |  |
|  | ograniczenie dostępu do czynników chłodniczych (objętych regulacjami) podmiotom nie legitymującym się ważnym certyfikatem | .... | Jeśli ograniczenie dostępu do czynników dotyczy wyłącznie firm nie zatrudniających personelu z właściwym certyfikatem, wtedy to ograniczenie staje się fikcyjne. |
|  |  | 9,38 |  |
|  | wprowadzenie certyfikacji/atestacji firm serwisujących mobilne układy chłodnicze | .... | Brak certyfikacji podmiotów naprawiających klimatyzacje pojazdowe uniemożliwia wprowadzenie ograniczeń w dostępie do czynników. |
|  |  | 8,82 |  |
|  | wprowadzenie jednolitych warunków budowy szczelnych układów chłodniczych | .... | Wzorem niektórych krajów (Holandia, Niemcy) zebranie warunków budowy szczelnych układów chłodniczych, w tym norm technicznych w jednym rozporządzeniu upowszechni stosowanie poprawnych rozwiązań, zwłaszcza umożliwiających odcięcie części układu i usunięcie powstałej nieszczelności. |
|  |  | 8,76 |  |
|  | obniżenie progów częstotliwości sprawdzeń układów pod względem szczelności na 2 kg, 20 kg i 100 kg | ... | Obniżenie progów spowoduje objęcie kontrolą znacząco większej liczby układów chłodniczych. Kontrola układów mniejszych może prowadzić do znacznych oszczędności energetycznych, opierając się na warunku, że ubytek 30% czynnika powoduję wzrost zużycia energii o 270%, a nie może być jeszcze dostrzeżony przez przeciętnego operatora. |
|  |  | 8,66 |  |
|  | uprawnienie jednej, doświadczonej organizacji do certyfikacji firm w Polsce | .... | Dobra certyfikacja firm jest podstawowym warunkiem weryfikacji poprawności postępowań, a przede wszystkim ich zgodności z deklaracjami. |
|  |  | 8,26 |  |
|  | ograniczenie dostępu do komponentów układu chłodniczego podmiotom nie legitymującym się ważnym certyfikatem | .... | Jeśli komponenty układu chłodniczego podlegają publicznej sprzedaży, wtedy nie jest możliwym zapewnienie, by firma wyłącznie z certyfikatem dokonywała montażu układu chłodniczego lub jego części, której działanie zależy od f-gazów. |
|  |  | 8 |  |
|  | wprowadzenie rejestru operatorów (instalacji) | ..... | Rejestr operatorów umożliwi systemową weryfikację stosowania wymagań przepisów |
|  |  | 7,68 |  |
|  | wprowadzenie certyfikatu osoby nadzorującej | .... | Umożliwia rozwiązanie problemu przygotowania ocen energetycznych układów, ocen układów chłodniczych w klimatyzacji (prawo budowlane) oraz odbiór układów montowanych i inne. |
|  |  | 7,18 |  |
|  | uprawnienie jednej organizacji lub instytucji o odpowiednim potencjale do przeprowadzania egzaminów na certyfikat personalny bez prawa scedowania uprawnienia | .... | Jakość egzaminów na certyfikat zależy od wyłączenia tych działań z gry rynkowej. Nie mogą ich realizować przedsiębiorcy pod cudzym szyldem. Organizacja lub instytucja musi posiadać odpowiedni potencjał, w tym niezbędne do przeprowadzania egzaminów własne wyposażenie techniczne. |
|  |  | 6,3 |  |
|  | przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej zwłaszcza wśród użytkowników i serwisantów o uwarunkowaniach prawnych | ... | Dopisano na wniosek respondentów |
|  |  | 6,3 |  |

Skala ocen od 1-10 w zależności od roli warunku w ograniczaniu emisji, które prosimy wpisywać na miejsce ....

Prosimy nie stosować dziesiętnych punktu jak i nie zmieniać rubryk z uwagi na zastosowane automatyczne zliczanie wyników.

Ze względów oczywistych podane w tabelce Uwagi są bardzo ograniczone, ale dla znawców materii są jasne.