## Jednostki wielkości fizycznych i termodynamicznych

| Jednostka | Symbol | Układ CGS cm/g/s | Układ MKS m/kg/kp/s | System SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| długość | l | 1 cm | 1 m | 1 m |
| powierzchnia | A | 1 cm2 | 1 m2 | 1 m2 |
| objętość | V | 1 cm3 | 1 m3 | 1 m3 |
| kąt | ( | 1 rad | 1 rad | 1 rad |
| masa | m | 1 g | 1 kg | 1 kg |
| gęstość |  |  |  |  |
| czas | ( | 1 s (sec.) | 1 s | 1 s |
| prędkość |  |  |  |  |
| przyspieszenie |  |  |  |  |
| prędkość kątowa | ( |  |  |  |
| przyspieszenie kątowe | s |  |  |  |
| siła | F | 1 dyna | 1 kG | 1 N |
| ciśnienie | p |  |  |  |
| lepkość dynamiczna | ( |  |  |  |
| lepkość kinematyczna | ( |  |  |  |
| praca/energia | L, W | 1 erg = 1 dyna(cm | 1 kp m | 1 J = 1 Nm = 1 W s |
| moc | P |  |  | 1 W = 1 J/s |
| moment | M | 1 dyna(cm | 1 kG m | 1 N m |
| temperatura | t, T | 1°C (1 K) | 1°C (1 K) | 1 K |

## Ciśnienie

| Równoważniki jednostek | 1 bar = 105 N/m2 | 1 at = 1 kG/cm2 | 1 atm. =760 Tr = 760 mm Hg (°C) | Słupek rtęci (0°C) mm Hg = Tr | Słupek wody (4°C) m H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pa = 1 N/m2 | 1 ( 10-5 | 1,02 ( 10-5 | 9,87 ( 10-6 | 0,0075 | 1,02 ( 10-4 |
| 1 bar | 1 | 1,0197 | 0,9869 | 750 | 10,20 |
| 1 at | 0,980665 | 1 | 0,96784 | 735,56 | 10,00 |
| 1 atm | 1,013 | 1,033 | 1 | 760 | 10,33 |
| 1 mm Hg | 1,330 ( 10-3 | 1,360 ( 10-3 | 1,316 ( 10-3 | 1 | 0,0136 |
| 1 m H2O | 0,0981 | 0,1000 | 0,0968 | 73,6 | 1 |

# 1 N/m2 = 1 Pa (paskal) = 10 dyn/cm2

1 kG/m2 = 10-4 kG/cm2 = 1 mm słupa wody (przy 4°C)

## Praca, energia, ciepło

|  | 1 kcal | 1 kGm | 1 kWh | 1 J = N m = W s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 kcal | 1 | 427,0 | 1,163 ( 10-3 | 4186,6 |
| 1 kGm | 2,342 ( 10-3 | 1 | 2,723 ( 10-6 | 9,807 |
| 1 kWh | 860 | 367,1 ( 10-3 | 1 | 3,6 ( 10-6 |
| 1 kMh | 632,3 | 270 ( 10-3 | 0,7353 | 2,65 ( 10-6 |
| kJ | 0,239 ( 10-3 | 0,102 | 0,278 ( 10-6 | 103 |

1 erg = 1 dyn cm = 10-7 N m; 1 kJ = 103 J

1 BTU = 1055 J = 1,055 kJ = 0,252 kcal = 2,93 ( 10-4 kWh

## Wydajność, moc, strumień ciepła

|  | 1 kcal/h | 1 kGm/s | 1 kW = 1 kJ/s(h | 1 KM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 kcal/h | 1 | 0,1186 | 1,163 ( 10-3 | 1,581 ( 10-3 |
| 1 kG m/s | 8,4312 | 1 | 9,804 ( 10-3 | 13,333 ( 10-3 |
| 1 kW | 860,0 | 102,0 | 1 | 1,360 |
| 1 PS | 632,3 | 75 | 0,736 | 1 |

## Współczynnik przewodności cieplnej

| ( | J/msK = W/mK | kJ/mhK | kcal/mhK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 J/msK = W/mK | 1 | 3,60 | 0,860 |
| 1 kJ/mhK | 0,278 | 1 | 0,239 |
| 1 kcal/mhK | 1,163 | 4,19 | 1 |

## Współczynnik przenikania ciepła, współczynnik wnikania ciepła

| k, ( | J/m2sK = W/m2K | kJ/m2hK | kcal/m2hK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 J/m2sK = W/m2K | 1 | 3,60 | 0,860 |
| 1 kJ/m2hK | 0,278 | 1 | 0,239 |
| 1 kcal/m2hK | 1,163 | 4,1868 | 1 |

## Współczynnik promieniowania, stała promieniowania

|  | J/m2s(K)4 = W/m2K4 | kJ/m2h(K)4 | kcal/m2h(K)4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 J/m2s(K)4 = W/m2K4 | 1 | 3,60 | 0,860 |
| 1 kJ/m2hK4 | 0,278 | 1 | 0,239 |
| 1 kcal/m2hK4 | 1,163 | 4,1868 | 1 |

## Jednostki masy

1g = 10-3 kg = 10-6 t = 10-6 Mg (megagram)

1 kg = 103 g = 10-3 t = 10-3 Mg

1 t = 1 Mg = 106 g = 103 kg