Nowa generacja Rittal TopTherm-Chiller

Profile wymagań dotyczące stosowania agregatów chłodzenia cieczy (chillerów) są bardzo zróżnicowane. Aby precyzyjniej wyjść naprzeciw potrzebom poszczególnych branż przemysłu - przede wszystkim budowy maszyn - oraz zwiększyć dostępność, Rittal opracował nową generację TopTherm Chiller w klasach mocy od 8 od 40kW. Zoptymalizowana termodynamika oraz bogate pakiety opcji, np. napięcie sterujące 24 DC, chłodzony wodą skraplacz lub obieg wody bez metali kolorowych, umożliwiają elastyczną realizację wymagań Klientów.

Rittal oferuje nowe chillery TopTherm, standardowe rozwiązanie agregatów na bazie systemu szaf sterowniczych TS 8. Seria składa się z modułowych jednostek, takich jak moduły wodne, chłodnicze oraz moduł elektryczny ze sterownikiem, pokrywa przy tym 7 klas popularnych zakresów mocy chłodniczej od 8 do 40 kW. Aby umożliwić integrację chłodziarek również z istniejącymi rozdzielniami, producent oferuje nową generację agregatów – zamiast dotychczasowych 800 mm – teraz w szafach o głębokości 600 mm w standardzie przemysłowym.

Nowa generacja TopTherm Chiller w klasach mocy od 8 od 40kW

Optymalną termodynamikę projektanci Rittal uzyskali poprzez zainstalowanie wentylatora skraplacza na dachu szafy zamiast - jak dotychczas - w jej wnętrzu. Umożliwia to odprowadzanie ciepła na zewnątrz i uniknięcie obciążania cieplnego modułu elektroniki w środku szafy.

Do wersji standardowej należy ustawianie regulatora temperatury, poprzez wartość stałą lub różnicową oraz regulacja z mikrokontrolerem. Nowa logika kontrolera ogranicza przy tym ilość cykli załączania oraz wyłączania głównych komponentów, takich jak kompresor, wentylator skraplacza oraz pompa czynnika chłodniczego, zwiększając w ten sposób wydajność energetyczną.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz niezawodności systemu w płytkowym wymienniku ciepła zintegrowano funkcję monitorowania i ochrony przed oblodzeniem, a także siatkę zabezpieczającą przed dotknięciem na wlocie wentylatora. Zgodność z CE oraz dwuczęstotliwościowa wersja 400V/50Hz i 460V/60 Hz są ważnym warunkiem zastosowania na całym świecie.

Bogate pakiety opcji umożliwiają elastyczną realizację wymagań Klientów. Wersja z napięciem sterującym 24V DC spełnia np. wymagania przemysłu motoryzacyjnego. Zastosowanie chłodzonego wodą skraplacza poprawia efektywność energetyczną systemu. Zapobiega ponadto termicznemu obciążaniu powietrza otoczenia.

Jeżeli w systemach obrabiarek dodatkowo musi być precyzyjnie regulowana temperatura chłodziwa, Rittal oferuje, jako pomocniczy pakiet opcji, obejście regulacji gorącego gazu. Do wyboru są też wzmocnione pompy z 4 i 6 barami, czujniki przepływu, kontrola stanu wody, orurowanie bez metali kolorowych, obejście czynnika chłodzącego, regulacja względem temperatury pomieszczenia, wstępnie zmontowany cokół oraz standardowe kolory RAL zewnętrznych części szaf i obudów. Inne opcje to systemy dla temperatur otoczenia do -5°C lub -20°C z wentylatorami skraplacza z regulacją obrotów oraz komponenty elektryczne w wersji UL.