Tablica psychrometryczna – wilgotność względna powietrza w %, w funkcji temperatury termometru suchego [°C] i psychrometrycznej różnicy temperatur [K]

| Temperatura termometru suchego [°C] | Różnica psychrometryczna [K] |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
| –9 | 85 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –8 | 87 | 73 | 59 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –7 | 87 | 74 | 62 | 49 | 36 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –6 | 88 | 75 | 64 | 52 | 40 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –5 | 88 | 77 | 66 | 54 | 43 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –4 | 89 | 78 | 67 | 57 | 46 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –3 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| –2 | 90 | 80 | 70 | 61 | 52 | 42 | 33 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| –1 | 91 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 91 | 82 | 73 | 64 | 56 | 47 | 39 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 91 | 83 | 75 | 66 | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 |  |  |  |  |
| 3 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 54 | 47 | 40 | 33 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | 92 | 85 | 78 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 |  |  |  |  |
| 5 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 45 | 38 | 32 | 26 | 19 |  |  |
| 6 | 93 | 86 | 79 | 73 | 66 | 60 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 23 |  |  |
| 7 | 93 | 87 | 80 | 75 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 | 20 | 14 |
| 8 | 94 | 87 | 81 | 75 | 69 | 62 | 57 | 51 | 45 | 40 | 34 | 29 | 23 | 18 |
| 9 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 21 |
| 10 | 94 | 88 | 82 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 |
| 11 | 94 | 88 | 83 | 77 | 72 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 |
| 12 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 68 | 62 | 57 | 53 | 48 | 43 | 38 | 33 | 29 |
| 13 | 95 | 89 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 40 | 36 | 31 |
| 14 | 95 | 90 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | 33 |
| 15 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 71 | 66 | 61 | 57 | 53 | 48 | 44 | 40 | 35 |
| 16 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 37 |
| 17 | 95 | 90 | 86 | 81 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 18 | 95 | 91 | 86 | 82 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 56 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 19 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 |
| 20 | 96 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 63 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 |
| 21 | 96 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 |
| 22 | 96 | 92 | 88 | 83 | 80 | 75 | 72 | 68 | 64 | 61 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| 23 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 62 | 58 | 55 | 51 | 48 |
| 24 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 49 |
| 25 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 77 | 74 | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 |
| 26 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 51 |
| 27 | 96 | 93 | 89 | 85 | 81 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 | 53 |
| 28 | 96 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| 29 | 96 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 |
| 30 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 |